市城市规划委员会纪要〔2021〕2号     附件2

平宝大道西侧、祥云路南侧、未来路东侧、长安大道北侧控制性详细规划

2021年7月1日

平顶山市城市规划委员会2021年第二次全体会议原则通过平宝大道西侧、祥云路南侧、未来路东侧、长安大道北侧控制性详细规划。

一、项目位置

本次规划项目位于新城区平宝大道西侧、祥云路南侧、未来路东侧、长安大道北侧区域。

二、用地性质

地块用地性质为二类居住用地(R2)。

- 地块控规指标

- 规划用地面积：174673.58平方米；

2、容积率：不大于2.2；

3、建筑密度：不大于40%；

4、绿地率：不小于35%；

5、建筑高度：不大于80米；

6、商业建筑面积比例：不大于35.0%。

商业建筑面积比例是指规划商业建筑面积占总计容建筑面积的比例。

四、建筑设计要求

（一）道路控制

平宝大道道路红线60.0米；祥云路道路红线30.0米；未来路道路红线49.0米；长安大道道路红线60.0米；规划道路道路红线10.0米。

（二）建筑退让距离

地块内地上建筑控制线：退东侧平宝大道道路红线不少于30.0米，且退绿化控制线不少于10.0米；退北侧祥云路道路红线不少于14.5米，且退绿化控制线不少于7.0米；退西侧规划道路道路红线不少于10.0米；退南侧用地边界线不少于6.0米。

（三）交通出入口方向

地块出入口通向：西侧未来路、南侧福泉路、东侧平宝大道、北侧祥云路。

- 配建设施要求

（一）本规划用地分类依据《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）执行。

（二）图中所标地上建筑控制线距离为地上建筑的退路退界最小控制距离，建筑物的具体定位应根据其性质、体量进行控制，并严格满足国家相关规范及省、市法律、法规及地方相关技术管理规定等要求。

（三）规划和建筑设计必须在建筑退界距离的要求下，满足日照、人防、消防、安全等要求。建筑的体量、高度、材料、色彩应新颖大方，采用现代建筑风格，并与周围建筑环境相协调，沿街建筑立面应符合道路景观要求，并满足相关规范的要求。

（四）应按照每百户不低于30平方米建筑面积的标准，配建社区服务用房；同样标准配建居家社区养老设施;配建文化活动站，建筑面积不低于250平方米；配建用地面积不低于160平方米的体育健身场地，并配建休憩设施，避免噪声扰民；配建建筑面积不少于50平方米的公共厕所一处；并配建再生资源回收点。

（五）应建设9班幼儿园，用地面积不少于4500平方米，满足周边居住区适龄儿童入园需要。

（六）物业管理用房依据《河南省物业管理用房管理办法》，两万平方米以下的，物业管理用房面积不低于八十平方米；超过两万平方米至二十万平方米部分，按照千分之四的比例配置。

（七）地下建筑面积不计入容积率。住宅建筑机动车停车位应按照1户不少于1个泊位的标准配建，建筑面积大于等于140的户型应按照1户不少于1.5个的标准配建。

（八）规划地块内的地下空间应充分考虑防灾减灾、人民防空和通信等需要，实现城市地下空间开发平战统筹兼顾。

（九）规划应结合海绵城市建设，落实《海绵城市建设技术指南》的要求。

（十）新建住宅项目应按照要求设置电动车、自行车停放场所和充电装置，新建住宅配建停车位应100%预留电动汽车充电设施建设安装条件。

（十一）规划场地内的无障碍设施建设率达到100%。规划用地内新建住宅楼房邮政报箱安装率达到100%

五、市政配建设施要求

（一）给排水设施接城市给排水管网。

（二）电力、电讯接城市电力、电讯管线。

（三）燃气接城市燃气管网。