市自然资源和规划局业务会纪要﹝2020﹞11号    附件10

中石油第十一加油站

修建性详细规划

2020年9月10日

平顶山市自然资源和规划局2020年第十一次规划业务审查会原则通过了滍阳路与育英路交叉口西200米路南中石油第十一加油站修建性详细规划。

一、用地位置

位于滍阳路与育英路交叉口西200米路南。

二、规划内容

用地内规划三级站加油站一处，周围民用建筑按一类保护物计。用地东侧为加油区，设置2个加油岛，储油罐布置在罩棚加油区下方地埋，共设置地埋卧式油罐4个（二汽二柴，其材料选用必须符合国家环保要求 ），总容积90立方米，其中柴油总容积为30立方米，用地南侧为办公区，沿用地边界平行6米布置1栋2层办公楼，用地西侧为生活区，沿用地边界平行6米布置1栋3层生活辅助房，办公房内部设对外开放公厕一处，加油站进出入口通向滍阳路路。（详布局见附图）

规划建筑退西侧用地边界最近处6.00米；退北侧用地边界最近处14.56米；退南侧用地边界6.00米，退东侧用地边界最近处6.00米。（详细尺寸定位见附图）

注：

1.加油区包含地埋油罐和加油岛。

2.规划依据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2012)(2014年版)设计，实施时必须严格按规范要求执行。

3.该站须沿东、西、南三面地界设置非燃烧体实体围墙。

4.在实施前须将规划方案进行公示，确保四邻无异议后方可实施。

5.建筑设计必须满足人防、消防等要求且满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156--2012 ）(2014年版)要求。

三、主要技术经济指标

1.规划用地面积：2202.61㎡；

2.总建筑面积：817.10㎡；

其中罩棚建筑面积264㎡，办公用房建筑面积207.5㎡；生活辅助用房面积345.6㎡

3.建筑基底面积:746.95㎡

4.容积率：0.37；

5.建筑密度：33.90%；

6.绿地率：19.10%。

注：在进行建筑面积计算时，加油站罩棚面积按其投影面积的一半计；在进行建筑系数密度时，加油站罩棚基地面积按其投影面积全值参与计算。