市自然资源和规划局业务审查会纪要〔2020〕2号  附件12

开源路与姚电大道交叉口西北角

九龙广场项目A-02地块

修建性详细规划

2020年2月27日

平顶山市自然资源和规划局2020年第二次规划业务审查会通过了开源路与姚电大道交叉口西北角九龙广场项目A-02地块修建性详细规划。

1.区位

该项目属于开源路与姚电大道交叉口西北角九龙广场项目的其中一部分，西邻九龙广场项目A-03、A-04地块，北邻九龙广场项目A-01地块，东邻开源路，南邻姚电大道。

2.规划内容

该项目控制性详细规划于2014年7月获得平顶山市人民政府批复（平政规﹝2014﹞31号）。A-02地块为开源路与姚电大道交叉口西北角区域九龙广场项目整体改造的一部分，与其他九龙广场项目地块统筹考虑，统一规划。A-02地块规划3栋33层住宅楼（裙房3层）、1栋33层居住型公寓（裙房3层）和1栋11层公寓（裙房3层），33#楼底部第三层配建社区养老服务用房，社区办公服务用房及物业管理用房集中布置在36#楼底部第一、二、三层。出入口分别通向规划二号路、规划三号路。地下设2层机动车停车库。

3.建筑设计要求

（1）建筑退让距离

A-02地块规划地上建筑东距开源路道路红线最近处15.0米；南距姚电大道道路红线最近处12.0米；西距小区内部道路规划二号路道路红线最近处3.2米；北距小区内部道路规划三号路道路红线最近处3.2米，且39#楼距小区A-01地块住宅建筑最近处35.1米。

A-02地块规划地下建筑东距开源路道路红线最近处5.0米；南距姚电大道道路红线最近处8.0米；西距用地边界最近处为10.0米，北距用地边界最近处为10.8米，且应采取有效措施，确保相邻建筑不受影响并安全可靠。（详细尺寸见附图）

（2）地下建筑面积不计入容积率。

（3）建筑的体量、高度、材料、色彩应新颖大方，采用现代建筑风格，满足相关规范的要求。

（4）建筑物的退界、间距及日照须满足国家、河南省及平顶山市相关技术规定。

（5）规划和建筑设计须满足人防、消防等要求。

4.配套设施

（1）规划地块内的无障碍设施建设率达到100%，并符合《无障碍设计规范》（GB 50763–2012）要求。

（2）用地内新建住宅楼房邮政报箱安装率达到100%。

（3）规划场地内必须设置与居住建筑配套的健民体育活动设施。

（4）新建住宅项目应按平顶山市防火安全委员会关于印发《平顶山市电动自行车火灾防范专项治理工作宣传方案》的通知（平防安〔2015〕14号）要求设置电动自行车停放场所和充电装置。

（5）新建住宅配建停车位应100%预留电动汽车充电设施建设安装条件。

5.主要技术经济指标