市自然资源和规划局业务审查会议纪要（2021）13号   附件14

东风路小学教学楼灾后重建项目

规划设计方案

2021年12月31日

2021年12月31日，平顶山市自然资源和规划局2021年第十三次业务审查会原则通过了东风路小学教学楼灾后重建项目规划设计方案。

- 项目位置

该项目位于湛河区东风路与茂源街交叉口东北角地块。

- 方案介绍

- 该项目新建地上建筑面积5513.15平方米，地下647.33平方米，容积率为0.979，规划为5层的综合教学楼一栋。

- 规划在综合教学楼屋顶设置消防水箱间。

- 建筑设计要求

- 建筑退让距离

规划建筑东退用地边界最近处4.06米，西退用地边界最近处6.00米，北退用地边界最近处4.27米，南退用地边界最近处70.45米。

- 本工程既要体现新时代校园建筑的时代感，又要尊重校园文化传统风韵，建筑单体从功能、形体、质感和色彩等方面入手，打造一座既充满文化气息又有历史厚重感，虽历久而弥新的学校建筑。

小学教学楼南侧一至四层布置普通教室，北侧一至四层布置专业教室，五层布置办公用房。形体上利用灵活的功能排布，形体局部凹进突出，立面在满足功能开窗的合理性，同时在色彩上考虑的校区单体色彩，尽力统一协调达到校园的一种和谐美。

建筑风格、造型、体量、色彩设计中充分考虑与周边环境相协调，采用学院派的风格，以白色真石漆材质为教学楼主色调，点缀部分砖红色构建，使学校的整体形象更为简洁、硬朗、大气，提升学校的整体形象。

- 满足相关规范的要求

- 建筑物的退界、间距及日照须满足国家、河南省及平顶山市相关技术规定。

- 规划和建筑设计须满足人防、消防等要求。

- 配套设施

- 规划地块内的无障碍设施建设率达到100%，并符合《城市道路和建筑物无障碍设计规划》要求。

- 规划场地内设置与18班小学相配套的体育活动设施。

- 规划场地内部设地上机动车位及非机动车位，并100%预留电动汽车充电设施建设安装条件。

- 主要技术经济指标

| 综合技术指标表 |
| --- |
| 项目 | 数值 | 单位 | 备注 |
| 总用地面积 | 7199.96 | ㎡ | 合计约10.80亩 |
| 总建筑面积 | 7694.48 | ㎡ |  |
| 其中 | 地上建筑面积 | 7047.15 | ㎡ |  |
|  | 其中 | 1#教学楼 | 5513.15 | ㎡ |  |
|  |  | 2#现状教师培训楼 | 1498.86 | ㎡ | 以甲方所提地形图资料计算，具体面积以实际为准 |
|  |  | 3#现状门卫 | 35.14 | ㎡ |  |
|  | 地下建筑面积 | 647.33 | ㎡ | 含消防水池、消防泵房、电信间、配电间等 |
| 建筑占地面积 | 1785.56 | ㎡ |  |
| 容积率 | 0.979 | / |  |
| 建筑密度 | 24.80 | % |  |
| 绿地率 | 25.65 | % |  |
| 学生人数 | 810 | 人 | 按每班45人计算 |
| 教师人数 | 42 | 人 | 小学教职工与学生比1∶19 |
| 机动车停车位 | 9 | 个 |  |
| 非机动车停车位 | 170 | 个 | 20.0车位/百师生 |