平顶山市自然资源和规划局业务会纪要﹝2022﹞1号  附件2

马跑泉村同泰年回收100万吨建筑垃圾

再生利用项目修建性详细规划

2022年4月19日

平顶山市自然资源和规划局2022年第一次业务审查会原则通过了马跑泉村同泰年回收100万吨建筑垃圾再生利用项目修建性详细规划。

一、项目位置

本次项目用地位于平顶山市滍阳镇，平宝大道北侧，郑万高铁西侧。

二、规划内容

规划一栋5层生产辅助楼，一栋5层厂房，一栋单层生产厂房，两个设备罩棚。

根据项目功能，整个厂区分为两个区：生产区及生产办公区，其中生产办公区在地块的南侧，南邻平宝大道，其余部分均为生产区域。厂区内与外界、基地内部保持良好的交通和运输联系，出入口和内部道路符合人流与车流的集散要求，各运动流线保持顺畅、便捷，各个区域通过环型道路把整个区域联成一个整体。

三、建筑外立面材质与色彩

临街建筑主体墙身采用灰白色真石漆，厂房采用暖灰色彩钢板，建筑色彩以灰白色调为主，建筑外观简洁大气。

四、综合经济技术指标

马跑泉村同泰年回收100万吨建筑垃圾再生利用项目规划总用地面积55680.96㎡，总建筑面积32926.39㎡，计容建筑面积57489.37㎡，容积率1.03，建筑系数47.36%，绿地率20%，机动车停车位66个（生产车辆40个，小型车辆26个）。

| 经济技术指标 |
| --- |
| 序号 | 类别 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 规划用地面积 | 55680.96 | ㎡ |  |
| 2 | 总建筑面积 | 32926.39 | ㎡ |  |
| 3 | 计容建筑面积 | 57489.37 | ㎡ |  |
|  | 其中 | 主厂房 | 46806.0 | ㎡ |  |
|  |  | 1#厂房 | 4296.61 | ㎡ |  |
|  |  | 生产辅助楼 | 4010.40 | ㎡ |  |
|  |  | 设备罩棚 | 2319.96 | ㎡ |  |
|  |  | 门卫及磅房 | 56.40 | ㎡ |  |
| 4 | 绿地率 | 20 | % | 20% |
| 5 | 容积率 | 1.03 | - | ≥1.0 |
| 6 | 建筑基底面积 | 26368.13 | ㎡ |  |
| 7 | 建筑系数 | 47.36 | % | 30% |
| 11 | 机动车停车位 | 66 | 个 |  |
|  | 其中 | 生产车辆 | 40 | 个 |  |
|  |  | 小型车辆 | 26 | 个 |  |